Proyecto 1

Semáforo basado en PIC16F84

Este diagrama sirve para elaborar un semáforo que simula un crucero vial, el switch conectado al puerto A( Recordemos que el PIC16F84 tiene dos puertos, el “A” de 5 pines y el “B” de 8 pines ambos configurables como entradas y salidas) controla cuatro velocidades diferentes con las que se ejecutará la secuencia de los semáforos. Se incluye el código fuente y el archivo hexadecimal para grabar en el PIC.

Lista de material:

1 DIP-4P

6 R330 1/2

5 R10K 1/2

2 C22-

1 C4.0

2 E5/ROJ-C

2 E5/VER-C

2 E5/AMB-C

1 PIC16F84A-04P

1 TRTG-02

El circuito puedes alimentarlo con una fuente de 5 Volts o una pila de 9 Volts pasando por un circuito integrado regulador de voltaje MC7805CT. Te sugerimos utilizar un protoboard para el montaje de los componentes y alambre calibre 24 para las diferentes conexiones(Puedes obtener 8 tramos de un metro de este alambre comprando 1 metro de cable UTP, del conocido como cable de red).  El código fuente para el PIC podrás bajarlo dando clic aquí. Y el hexadecimal en este otro link. Solamente deberás accionar uno de los interruptores del micro switch a la vez para poder cambiar el tiempo del cambio de los semáforos, si se accionaran dos switches, el programa solo tomará en cuenta el de menor valor.

La Terminal 4 del PIC controla el reset, puedes utilizar un AU-101 para activarlo cada que lo desees.

Adjuntamos a este archivo la vista de una sugerencia para el montaje en una placa fenólica de 10X10 cm.

Para la elaboración de este kit recomendamos utilizar el PIC-500 o PIC-600 y no olvides también tener tus herramientas,  si aún no tienes te recomendamos que eches un ojo a nuestros maletines HER-170 y HER-180.