Proyecto 10

Cerradura Electrónica

El nuevo proyecto es un circuito que se puede utilizar como cerradura electrónica  con  combinación  de  2  dígitos.  Está  diseñada  con  compuertas lógicas (TTLs)   y se puede usar en diferentes aplicaciones tales como la apertura de puertas, activación de sirenas y en general para accionar equipos con relevadores.

Para establecer una combinación, se utilizan unos micros switches y apoyándonos en  tablas de valores, se le da el valor a SW1 y a SW2. Después para activar el circuito, necesitamos poner el valor correspondiente en los displays (D1 y D2), que debe ser el mismo que se configuró en cada micro switch.

Material:

1- 7805

13- 1RK

2- DIP-4P

2- AU-101

2- DA05

1- 4518B

2- SN74LS47

2- R22

2- R680

1- 5/BICOLOR

1- RAS-0510

1- BC547

1- AU-102R

2- E1000-25R

1- AU-105

3- 1N4004

1- SEG-010

2- SN74LS00

5- SN74LS08

2- SN74LS02

1- SN74LS21

1- BGD35C

Tabla para dip-switch 1

| Dígito | A Switch 1 | B Switch 2 | C Switch 3 | D Switch 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Tabla para dip-switch 2

| Dígito | A Switch 1 | B Switch 2 | C Switch 3 | D Switch 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |

NOTA IMPORTANTE: no olvides utilizar tu pulsera antiestática HER-100 al momento de estar armando y manipulando tus circuitos integrados.

Cerradura	Electrónica

Con 	clave

Cerradura Electrónica con Clave

Proyecto No. 10

Fecha: 1/11/2009	Nivel: 8 de 10

Formato: PDF	Hoja: 1de1 www.steren.com	Rev. R.O.S.