Proyecto 2

Fuente de voltaje regulable de 0 a 15 VDC 1 A

En esta ocasión presentamos un diagrama para armar una fuente de voltaje variable muy útil para diversas aplicaciones. Esta fuente podrá ser usada para alimentar futuros proyectos y también para tus propias necesidades.

Lista de material:

1 Línea18

1 FUS-AUB

1 TR24-1.2

2 1N4004

2 C.1-50

2 E1000-63R

1 R220 1/2

1 R1K2 1/2

1 120-5K

1 E5/ROJ-C

1 LM317T

1TRTG-02

1 TRTG-03 (opcional solo para conexión de transformador en protoboard)

Al igual que en nuestro proyecto anterior anexamos una imagen de la propuesta para el montaje de los componentes en una placa fenólica de 5 X 15 o 10 X10 y te sugerimos montarla dentro de un gabinete GP-02 una vez que ya la hayas terminado y probado previamente en tu protoboard.