Proyecto 3

Alarma de fotoresistencia

Este nuevo proyecto nos ayuda a activar un relevador y así poder controlar algún dispositivo como una alarma, ventilador, foco, bomba, chapa eléctrica, etc., utilizando una fotoresistencia que funcionará como switch, para que cuando algún objeto obstruya el paso de la luz a la fotoresistencia el circuito se alimente y así active el dispositivo que deseamos controlar.

Lista de material:

1- 9P5-A

1- 110-22K

5- R1K 1/2

1- NE555V

1- E1-63R

1- 1N4004

1- BC547B

1- BGD35C

1- TRT-03

1- RAS-1210

La sensibilidad de la fotoresistencia se controla con el preset y el rango de operación es de 30 cm. Anexamos la imagen de la sugerencia para montar el circuito en una placa fenólica de 10 X 10.