Proyecto 4

Serie de leds

Una de las solicitudes más frecuentes es sobre cómo conectar uno o varios leds, generalmente para usarlos en proyectos escolares, para instalación en algún auto o simplemente por hobby. Con este nuevo proyecto iniciamos una  serie de diferentes diagramas, en los cuales usaremos a los leds como componente principal. El deseo es poder ayudar a todos nuestros clientes y que a la vez se diviertan;  esperamos les gusten.

El diseño de este circuito hace que los leds prendan y apaguen en una secuencia similar a la de las marquesinas de los teatros o cines. La primera parte del circuito utiliza 15 leds, pero es posible conectar más con una fuente que entregue mayor corriente.

Lista de material:

1- MC7805CT

1- E100-25R

1- E47-25R

1- R1K 1/2

1- R4K7 1/2

1- NE555V

2- SN74LS164N

2- SN74LS04

1- BC547-B

1- RAS-1210

1- 110-5K ó 101-5K

5- E5/ROJ-C

5- E5/VER-C

5- E5/AMB-C

Nuevamente presentamos una sugerencia para montarlo en una tabla fenólica, aunque el diseño siempre podrás elaborarlo de acuerdo a tus necesidades.

Para agregar más leds al circuito sólo hay que seguir la secuencia tal y como se muestra en el diagrama siguiente.  La fuente seguirá siendo de 12 Volts, pero tendrás que estar seguro de que pueda proporcionarte un mínimo de 5 Amperes.

Lista de material ampliación:

2- SN74LS164N

2- SN74LS04

5- E5/ROJ-C

5- E5/VER-C

5- E5/AMB-C