Proyecto 5

Serie de leds 2

Al igual que en nuestro proyecto anterior, vamos a utilizar leds como los componentes principales para fabricar una serie de luces. El modo de encendido es similar al de una serie navideña, es decir, primero prenden los leds por color (amarillo, verde, rojo y azul) y al último prenden todos al mismo tiempo. En cualquiera de las etapas los leds destellan rápidamente, lo que da un efecto muy agradable.

Lista de material:

5- E1-63R

4- R100 1/4

1- R100K 1/4

1- R220K 1/4

1- R3M9 ½

1- R330K 1/4

4- R33K 1/4

1- 14017

2- 14066

2- 14093

1- R470K 1/4

1- BC547-B

5- 3/azul ultra

5- E3/ROJ-C

5- E3/VER-C

5- E3/AMB-C

4- 1N4004

1- Batería 9V

Para armar este circuito recomendamos usar  la pulsera antiestática, ya que los circuitos que se utilizan son del tipo digital, los cuales al tener contacto con las manos se llegan a dañar.

Este circuito se puede alimentar ya sea con una pila de 9 volts o si se prefiere puede usarse una fuente de 12 volts a 1.5 amperes. Como siempre anexamos nuestra sugerencia para el PCB, pero podrás elaborarlo de acuerdo a tus necesidades.

Como una última propuesta, puedes introducir dentro de una manguera transparente la serie de leds, lo que te permitirá utilizarla en diversos lugares.