Proyecto 6

Fuente variable 3/5/6/9/12/16 volts

Es muy común que necesitemos una fuente de voltaje de X o Y capacidad para nuestros proyectos y el tener que armarla nos resta tiempo que bien podríamos aprovechar en el circuito principal. Por ello el proyecto de este mes es una fuente de voltaje variable (no regulada) que puede dar varios voltajes de salida: 3, 5, 6, 9, 12 ó 16 VDC a 1 A.

Lista de material:

1- 1P 11T

1- TR24-1.2

2- 1N4004

2- C.01-50

2- E1000-63R

1- E3/ROJ-C

1- LM317T

1- R1K2 1/2

1- R220 1/2

7- R1K 1/2

1- Linea 18

1- FUS-AUB

1- FAME 1

1- TRT-02

1- TRT-03

En este circuito incluimos dos opciones para armarlo en la placa fenólica que puede ser de 5X5 cm. (PC5X5).

Esta fuente puede utilizarse para alimentar el kit de amplificador de 20 watts  con lo cual podrás tener un sistema de audio sencillo, sólo necesitarías un par de bocinas de 8 ohms conectadas en paralelo.