Proyecto 8

Lámpara de LEDs solar recargable

Este proyecto estamos seguros que les gustará, ya que utiliza elementos que actualmente son muy solicitados y que están generando mucho interés entre la gente, los LEDs y las celdas solares. El propósito de este circuito es el de encender una lámpara de 9 LEDs (con opción a conectarse una segunda lámpara) con baterías de 6 ó 12 volts y recargarlas usando 4 paneles solares. Las aplicaciones de este proyecto pueden ser diversas, esperamos les guste.

Lista de material cargador:

4- PS683

2- RAS-1210

2- C106D

2- 1N4004

1- Z12

2- R470 1/4

2- R1K 1/4

2- BR-0604 ó 1- BR-1204

1- TRTG-02

Lista de material lámpara:

9- 10/BLANCO ULTRA (para cada lámpara)

3- R120 1/2

1- TRTG-02

La simulación de los circuitos terminados en PCB son los siguientes y recuerda que tù puedes diseñar tu propio circuito:

LÁMPARA

CARGADOR

Para el caso que se quiera usar una batería de 12 volts sólo debes cambiar las baterias de 6 a una de 12, tal y como se ve en el diagrama.

Y para poner 2 lámparas solo debes conectarlas en paralelo al circuito (CN1).

NOTA IMPORTANTE: se recomienda colocar las celdas solares a rayo directo de sol, de lo contrario no alcanzará su máximo rendimiento de corriente y no podrá recargar las baterías.