Proyecto 9

Semáforo con CMOS

Si queremos hacer un semáforo para alguna aplicación sencilla, como por ejemplo para una maqueta, sin necesidad de usar un programador, tenemos el proyecto de un cruce de semáforo controlado por unos circuitos CMOS y un temporizador 555.

Lista de material semáforo CMOS:

1- MC7805CT

1- E100-25R

1- E1000-25R

6- 1N4004 (D7, 8, 9,10, 11, 12)

1- NE555V

1- 14017

2- 14066

7- R1K 1/4

2- R220 1/4

6- BC547-B

2- E5/ROJ-C

2- E5/AMB-C

2- E5/VER-C

1- 135-100K

Proyecto semáforo en tabla fenólica.

Si deseas, puedes sustituir cada uno de los LEDs del circuito por relevadores RAS-0510 y así controlar dispositivos que trabajen con distinto voltaje (Vcc o Vca).

Si haces este cambio tendrás que quitar las dos resistencias de 220 ohms que se utilizan para regular la corriente de los LEDs.

NOTA IMPORTANTE: no olvides utilizar tu pulsera antiestática HER-100 al momento de estar armando y manipulando tus circuitos integrados.